DEKLARACJA  WŁASNOŚCI  UŻYTKOWYCH  NR: ..../..../201....

1) Niepowtarzalny Kod Identyfikacyjny Typu Wyrobu: KPA3343H18C40/50

2) Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu  budowlanego, wymagany zgodnie z art.11, ust. 4: zgodnie z etykietą na wyrobie.

3) Przewidywane przez Producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Elementy stosuje się w celu wyznaczenia rzeczywistej i wizualnej granicy powierzchni utwardzonych na różnych poziomach, z których wykonane są przystanki dla autobusów miejskich, służące do wsiadania i wysiadania pasażerów.

4) Nazwa handlowa wyrobu i nazwa producenta:

Nazwa: Krawężnik Przystankowy Autobusowy (KPA), niebarwiony lub barwiony, o

wymiarach: 330 x 435 x 995, H-18 cm

Producent: PPUH „FABET”, ul. Kielecka 30d,  42-470  SIEWIERZ.

5) Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

„EKOBUD”, ul. Przechodnia 10/6, 42-100  KŁOBUCK, Tel: 661915474, mail: ekobud.kck@interia.pl

6) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 4.

7) Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: nie dotyczy.

8) Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki do spraw oceny technicznej: nie dotyczy.

9) Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki: | Właściwości użytkowe: |
| --- | --- |
| Reakcja na ogień: | Klasa A1. |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego: | Zadowalająca. |
| Emisja azbestu: | Nie występuje. |
| Wytrzymałość na zginanie: | Klasa 3 U. |
| Odporność na poślizgnięcie: | R13 wg DIN 51130 |
| Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli: | Klasa 3. |
| Nasiąkliwość: | Klasa 2. |
| Trwałość: | Zadowalająca. |
| Odporność na ścieranie: | 4 (I) |
| Wygląd: | Bez rys, pęknięć i odprysków. Dopuszcza się drobne pory na powierzchni, po pęcherzykach powietrza lub wody o średnicy do 5 mm, o łącznej powierzchni 6 cm2/m2, na powierzchni lica. |
| Faktura: | Z wypustkami w formie. |

Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna: PN-EN 1340:2004/AC:2007 „Krawężniki betonowe.

Wymagania i metody badań”.

10) Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2, są zgodne z właściwościami użytkowymi

deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na

wyłączną odpowiedzialność Producenta, określonego w punkcie 4.

11) W imieniu Producenta podpisał:

Siewierz  dnia ................... r.

-  2  -awidłowego użytkowania, producent nie będzie0000000000000000000